## Slide 1: 计算机网络
物理层中的传输媒体
小组成员：
邓文东（2020051034），冯小强（2020051035），
金哲华（2020051036），肖超睿（2020051037），
段 涛（2020051038），严鹏宇（2020051039），
吴中瑞（ 2020051012），田翔熙（ 2020052054 ）
主讲人：计科第五组

## Slide 2
CONTENTS
04
03
02
01
什么是传输媒体
传输媒体的分类
各自的优缺点
传输媒体的对比

## Slide 3: 什么是传输媒体
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
01

## Slide 4: 定义
传输媒体(Transmission Medium) 也称传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。它可分为两大类，即导向传输媒体和非导向传输媒体。在导向传输媒体中，电磁波被导向沿着固体媒体（铜线或光纤）传播，而非导向传输媒体就是指自由空间，在非导向传输媒体中电磁波的传输常称为无线传播。网络传输媒介的质量的好坏会影响数据传输的质量，包括速率、数据丢包等。

## Slide 5: 传输媒体的基本特性
说明传输媒体的特征。
1.物理特性
2.传输特性
3.连通性
点到点的多点连接
包括是使用模拟信号发送还是数字信号发送，调制技术、传输量及传输的频率范围。

## Slide 6: 传输媒体的基本特性
防止噪音、干扰对数据传输影响的能力
6.抗干扰性
5.相对价格
4.地理范围
网上各点间的最大距离，能用在建筑物内、建筑物之间或扩展到整个城市。
以元件、安装和维护的价格为基础。

## Slide 7: 传输媒体的分类
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
02

## Slide 8: 传输媒体的两个大类
非导引型传输媒体
导引型传输媒体
在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体传播。
非导引型传输媒体是指自由空间。

## Slide 9: 导引型传输媒体
同轴电缆
双绞线分屏蔽双绞线和无屏蔽双绞线。由两根相互绝缘的导线组成。
双绞线
光导纤维以光纤维载体，利用光的全反向原理传播光信号。
在20世纪20年代初期出现。应用电力线传输信号的实例最早是电力线电话。
同轴电缆分基带同轴电缆和宽带同轴电缆，其结构是在一个包有绝缘的实心导线外，再套上一层外面也有一层绝缘的空心圆形导线。
电力线
光纤

## Slide 10: 非导引型传输媒体
无线电波
传统的微波通信主要有两种方式：一种是地面微波接力通信。另一种是卫星通信。
微波
利用红外线来传输数据，如很多家用电器，以前的笔记本电脑基本也都带有红外接口
利用可见光进行通信
无线电微波通信分为地面微波接力通信和卫星通信。
可见光
红外线

## Slide 11: 常见传输媒体的优缺点
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
03

## Slide 12: 双绞线的优缺点
1.它以非常有效的方式
导致信号失真
1.价格便宜，性价比较高
缺点→
←优点
2.能有效降低信号干扰的程度
3.在短距离通信时表现最佳
4.具有独立性和灵活性且直径小，
重量低，不占空间，易于安装
2.在信号传递的过程中
衰减很高
3.它提供了较差的安全性
，并且相对容易被窃听
4.稳定性较差，
需定期维护

## Slide 13: 同轴电缆的优缺点
长途信号丢失
（与光纤相比）；
1. 较于双绞线非常耐用；
缺点→
←优点
2. 适合短距离通信传输数据
（短距离表现最佳），且成本不高；
3. 与双绞线相比具有很好的抗干扰能力；
4. 与光纤相比价格更低。
2. 出口处的信号泄漏；
3. 大量使用下的速度波动。
4. 较于光纤不适合
长距离数据传输；

## Slide 14: 光导纤维的优缺点
对于近距离通信而言价格太高了，
更好的选择（双绞线、同轴电缆）。
传输速率快，损耗小，对远距离传输特别经济。
（相比于双绞线和同轴电缆）
缺点→
←优点
2. 抗雷电和电磁的干扰好。
（较与双绞线）
3. 无串音干扰，保密性好；（四者中最好）
4. 体积小，重量轻。（相比于双绞线和同轴电缆）

## Slide 15: 微波通信的优缺点
只能进行直线传播
有中继站的成本开销。
频带宽，携带信息量巨大
缺点→
←优点
抗干扰能力强
通信距离远，
传播时延大
(约250~300ms)。
. 开放性，保密性差；
对人体危害小，微波传输质量高；
对于移动设备更加方便友好；（相比同轴电缆和双绞线）

## Slide 16: 谢谢观看！
物理层中的传输媒体
小组成员：
邓文东（2020051034），冯小强（2020051035），
金哲华（2020051036），肖超睿（2020051037），
段 涛（2020051038），严鹏宇（2020051039），
吴中瑞（ 2020051012），田翔熙（ 2020052054 ）
主讲人：计科第五组